黄石经济开发区·铁山区

水土保持监测公报

黄石经济技术开发区·铁山区农业农村局

2021年8月

目  录

综述.......................................................................................3

第一章  水土流失状况..........................................................4

第二章  水土流失综合防治.................................................10

第三章  水土保持监督管理.................................................11

第四章  水土保持基础工作.................................................14

第五章  重要水土保持事件................................................16

# 综  述

根据《中华人民共和国水土保持法》《湖北省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》《水土保持生态环境监测网络管理办法》等法律法规的规定和要求，现将黄石经济开发区·铁山区2020年水土流失状况、水土流失综合防治、水土保持监督管理、水土保持基础工作、重要水土保持事件等情况公报如下：

2020年黄石经济开发区·铁山区水土保持公报基础数据主要来源于湖北省水土保持动态监测项目成果。黄石经济开发区·铁山区国土面积466.64平方公里，现有水土流失面积88.80平方公里；其中轻度侵蚀面积49.48平方公里，中度侵蚀面积30.86平方公里，强烈侵蚀面积5.38平方公里，极强烈侵蚀面积1.02平方公里，剧烈流失面积2.06平方公里，水土流失主要以水力侵蚀为主。

2020年黄石经济开发区·铁山区各项工程治理水土流失面积149.43公顷，其中经果林39.57公顷，矿山复绿6.1公顷、其他103.76公顷。

黄石经济开发区·铁山区2020年区级水行政主管部门共审批生产建设项目水土保持方案10个，明确水土流失防治责任范围431.38公顷，批复投入水土流失防治资金万7317.71元，拦挡弃土弃渣320.68万立方米。

2020年黄石经济开发区·铁山区开展生产建设项目水土保持监督检查5次，现场检查项目5个；根据水利部下发遥感图斑“未批先建、未批先弃、超出防治责任范围”和其他违法违规行为，认定及查处违法违规项目8个，整改完成8个；根据湖北省加密下发遥感图斑“未批先建、未批先弃、超出防治责任范围”和其他违法违规行为，认定及查处违法违规项目3个，整改完成3个。

# 第一章  水土流失状况

# 1、开发区·铁山区水土流失总体情况

2020年黄石经济开发区·铁山区水土保持公报基础数据主要来源于湖北省水土保持动态监测项目成果。黄石经济开发区·铁山区国土面积466.64平方公里，现有水土流失面积88.80平方公里；其中轻度侵蚀面积49.48平方公里，中度侵蚀面积30.86平方公里，强烈侵蚀面积5.38平方公里，极强烈侵蚀面积1.02平方公里，剧烈流失面积2.06平方公里，水土流失主要以水力侵蚀为主。

图1  黄石经济开发区·铁山区水土流失现状图

表1	               水土流失面积统计表            单位：平方公里

| 行政区名称 | 国土面积 | 强度分级 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 轻度 | 中度 | 强烈 | 极强烈 | 剧烈 |
| 黄石经济开发区·铁山区 | 金山街办 | 50.89 | 4.84 | 7.4 | 1.11 | 0.16 | 0.7 |
|  | 汪仁镇 | 71.27 | 10.52 | 6.54 | 1.02 | 0.24 | 0.79 |
|  | 大王镇 | 91.33 | 9.52 | 4.97 | 0.61 | 0.06 | 0.29 |
|  | 太子镇 | 105.01 | 16.61 | 10.12 | 0.95 | 0.07 | 0.28 |
|  | 章山街办 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 铁山街办 | 28.00 | 7.99 | 1.83 | 1.69 | 0.49 | 0 |
| 小计 | 371.20 | 49.48 | 30.86 | 5.38 | 1.02 | 2.06 |

图2  黄石经济开发区·铁山区2020年

水土流失面积强度饼状组成图

# 2、区域水土流失动态变化情况

黄石经济开发区·铁山区现有水土流失面积88.80平方公里，与2018年相比，水土流失面积减少了21.08平方公里，其中轻度减少13.31平方公里，中度减少6.31平方公里，强烈减少0.028平方公里，极强烈减少0.02平方公里，剧烈减少1.42平方公里。

表2      黄石经济开发区·铁山区水土流失动态变化情况表

单位：平方公里

| 时间 | 流失面积 | 轻度 | 中度 | 强烈 | 极强烈 | 剧烈 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 | 109.88 | 62.79 | 37.17 | 5.40 | 1.04 | 3.48 |
| 2020年 | 88.80 | 49.48 | 30.86 | 5.38 | 1.02 | 2.06 |
| 变化量 | -21.08 | -13.31 | -6.31 | -0.02 | -0.02 | -1.42 |

图3  黄石经济开发区·铁山区水土流失面积动态变化柱状图

# 3、典型监测点

铁山区罗桥港小流域坡面径流场

铁山区罗桥港小流域坡面径流场位于长江二级支流罗桥港小流域，铁山区黄石国家矿山公园西侧，麻雀垴山南坡上。铁山区属于工矿区，大冶铁矿属百年矿山。由于多年采挖，造成水土流失非常严重，水土流失面积达15.5平方公里，占铁山国土面积的54%。因此省水保监测中心把铁山列入了一个重点监测点来进行监测，是具有科学性、典型性和代表性的。

建设有6个坡面径流小区及1个气象观测场。2008年建成投入使用，主要监测鄂东孝-汉-黄城市群丘陵人居环境维护区红壤条件下18°坡面上种植刺槐、爬山虎、橘树、草地、农作物和裸地的水土流失情况。

图4 铁山区罗桥港小流域坡面径流场

表3         2019年铁山区罗桥港小流域坡面径流场观测统计表

| 观测单位名称 | 径流小区名称 | 小区 所在位置 | 观测环境（条件） | 照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 罗桥港小流域 | 铁山径流场 | 东经：114 ° 54′259″ 北纬：30° 12 ′918″ | 小区面积： | 100m2 |  |
|  |  |  | 措施名称： | 林树 |  |
|  |  |  | 有效降水量： | 1004.7mm |  |
|  |  |  | 地 形： | 山地 |  |
|  |  |  | 坡 度： | 18° |  |
|  |  |  | 土 质： | 红壤 |  |
| 罗桥港小流域 | 铁山径流场 | 东经：114 ° 54′259″ 北纬：30° 12 ′918″ | 小区面积： | 100m2 |  |
|  |  |  | 措施名称： | 果林 |  |
|  |  |  | 有效降水量： | 1004.7mm |  |
|  |  |  | 地 形： | 山地 |  |
|  |  |  | 坡 度： | 18° |  |
|  |  |  | 土 质： | 红壤 |  |
| 罗桥港小流域 | 铁山径流场 | 东经：114 ° 54′259″ 北纬：30° 12 ′918″ | 小区面积： | 100m2 |  |
|  |  |  | 措施名称： | 草皮 |  |
|  |  |  | 有效降水量： | 1004.7mm |  |
|  |  |  | 地 形： | 山地 |  |
|  |  |  | 坡 度： | 18° |  |
|  |  |  | 土 质： | 红壤 |  |
| 罗桥港小流域 | 铁山径流场 | 东经：114 ° 54′259″ 北纬：30° 12 ′918″ | 小区面积： | 100m2 |  |
|  |  |  | 措施名称： | 裸地 |  |
|  |  |  | 有效降水量： | 1004.7mm |  |
|  |  |  | 地 形： | 山地 |  |
|  |  |  | 坡 度： | 18° |  |
|  |  |  | 土 质： | 红壤 |  |
| 罗桥港小流域 | 铁山径流场 | 东经：114 ° 54′259″ 北纬：30° 12 ′918″ | 小区面积： | 100m2 |  |
|  |  |  | 措施名称： | 农作物 |  |
|  |  |  | 有效降水量： | 1004.7mm |  |
|  |  |  | 地 形： | 山地 |  |
|  |  |  | 坡 度： | 18° |  |
|  |  |  | 土 质： | 红壤 |  |

# 第二章  水土流失综合防治

# 1、水土流失治理总体情况

黄石经济开发区·铁山区2020年新增水土流失治理任务指标为750亩，我区共完成水土保持生态建设2241.5亩，超额完成任务。其中矿山复绿91.5亩，经果林593.55亩。分别在汪仁镇开山塘口治理修复和生态复绿工程--分水岭标段、汪仁镇开山塘口治理修复和生态复绿工程--汪仁标段等实施了水土流失综合防治项目，使黄石经济开发区·铁山区生态环境得到明显改善。

2020年黄石经济开发区·铁山区各项工程治理水土流失面积50.03公顷，其中大王镇治理面积18.75公顷、太子镇治理面积14.58公顷、金山街办治理面积8.33公顷、铁山街办治理面积8.67公顷。

表4   2020年度开发区·铁山区水土流失治理情况统计表  单位：公顷

| 县（市、区） | 水土保持林 | 经果林 | 种草 | 封禁治理 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大王镇 | 18.75 | - | - | - | - |
| 太子镇 | 14.58 | - | - | - | - |
| 金山街办 | 8.33 | - | - | - | - |
| 铁山街办 | 8.67 | - | - | - | - |
| 合计 | 50.03 | - | - | - | - |

# 2、水土流失综合防治典型工程

汪仁镇开山塘口治理修复和生态复绿工程--分水岭标段

本工程治理面积46.50亩，水土保持措施包括坡面清方、修砌排水沟、种植池绿化、覆土绿化等生态复绿工程，该治理工程投资为80.80万元。

汪仁镇开山塘口治理修复和生态复绿工程--汪仁标段

本工程治理面积45.00亩，水土保持措施包括坡面清方、修砌排水沟、种植池绿化、覆土绿化等生态复绿工程，该治理工程投资为196.50万元。

# 第三章  水土保持监督管理

# 1、生产建设项目水土保持方案审批情况

根据《中华人民共和国水土保持法》及水利部、国家计委、国家环保总局联合发布的《开发建设项目水土保持管理办法》、水利部令第5号《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》等法律、规章的要求，黄石经济开发区·铁山区2020年区级水行政主管部门共审批生产建设项目水土保持方案10个，明确水土流失防治责任范围431.38公顷，批复投入水土流失防治资金万7317.71元，拦挡弃土弃渣320.68万立方米。

表5            生产建设项目水土保持方案情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 水保总投资（万元） | 水土流失防治责任范围（公顷） | 拦挡弃土弃渣 （万立方米） | 审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁山南波湾房地产开发 | 153.8 | 1.62 | 3.91 | 2020.4.21 |
| 2 | 黄石奥山星城·莱茵郡 | 491.46 | 4.65 | 22.95 | 2020.4.22 |
| 3 | 铁山龙衢湾代筹代购房源建设点（一期） | 166.86 | 1.02 | 0 | 2020.5.21 |
| 4 | 湖北师范大学文理学院搬迁 | 2718.25 | 44.86 | 0 | 2020.8.4 |
| 5 | 武钢资源集团大冶铁矿有限公司矿山地质环境治理及深部开采建设工程 | 1287.8 | 186.4 | 274.46 | 2020.9.23 |
| 6 | 湖北华电黄石太子100MWP渔光互补光伏发电项目 | 250.32 | 6.77 | 0 | 2020.10.16 |
| 7 | 孚鑫黄石大王镇长99MWP农光互补光伏电站项目 | 352.66 | 150.67 | 0 | 2020.11.5 |
| 8 | 路平企业小区美地金城组团项目 | 930.88 | 7.21 | 15.61 | 2020.11.9 |
| 9 | 铁山盛洪卿住宅小区项目 | 58.2 | 1.2 | 3.75 | 2020.12.2 |
| 10 | 铁山区光谷东高端工模具产业园项目 | 907.48 | 26.98 | 0 | 2020.12.22 |
| 小计 | 7317.71 | 431.38 | 320.68 |  |

# 2、生产建设项目落实情况

黄石经济开发区·铁山区2020年区级水行政主管部门共审批生产建设项目水土保持方案10个，除湖北华电黄石太子100MWP渔光互补光伏发电项目、孚鑫黄石大王镇长99MWP农光互补光伏电站项目、铁山区光谷东高端工模具产业园项目其余项目已建成待验收。

3、生产建设项目监督检查

根据水利部《水利部办公厅关于开展2020年生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知》（办水保函〔2020〕487号），按照省水利厅《关于开展生产建设项目水土保持遥感监管工作的通知》，我区共复核扰动图斑100个，其中生产建设项目扰动图斑33个，非生产建设项目扰动图斑67个。另外在金山、汪仁片区区域性评价的共有14个、在铁山光谷东高端工模具产业园的点位1个，市政项目4个，废弃项目1个。按照市水利局的要求，我局在经过聘请的第三方技术公司对违规的生产建设项目进行现场复核确认后，下达整改通知5份，督促其编制报批水保方案、落实水保措施、缴纳水土保持补偿费用，同时也做好了文件送达签收回执工作。在金山、汪仁片区区域性评价的14个项目也已基本完成水保方案编制工作，正在走送审程序。

1、2020年5月26日，黄石市水利和湖泊局、黄石经济开发区·铁山区农业农村局领导检查美地金城水保方案编制工作。

2、2020年5月26日，黄石市水利和湖泊局、黄石经济开发区·铁山区农业农村局领导检查残疾人康复中心水保方案编制工作。

3、2020年9月29日，黄石市水利和湖泊局、黄石经济开发区·铁山区农业农村局领导检查桂语江南项目水保方案编制情况。

4、2020年9月29日，黄石市水利和湖泊局、黄石经济开发区·铁山区农业农村局领导检查市中心医院黄金山院区项目水保方案编制情况。

4 生产建设项目水土保持典型工程

黄石奥林匹克体育中心项目——环境治理典型工程

本工程防治责任范围主要为项目建设区和直接影响区，防治责任面积58.64平方公里，其中项目建设区面积58.00平方公里，直接影响区0.64平方公里。本项目水土保持措施包括三部分，工程措施、植物措施和临时措施。其中工程措施包括表土剥离6.05万立方米，绿化覆土6.05万立方米，土地平整17.41平方公里，硬化层清除100立方米。绿化措施包括撒播狗牙根3.10平方公里。临时措施包括土质临时排水沟4430米，沉砂池11座，防护苫盖10820平方米，袋装土挡墙1100立方米等。根据“黄石市水利水产局关于黄石奥林匹克体育中心项目水土保持方案的复函（黄水许可［2016］3号）”，该治理工程投资为6571.15万元，工程措施536.33万元、植物措施5395.28万元、临时措施31.44万元。

# 第四章  水土保持基础工作

# 1、水土保持规划

根据全国水土保持三级区划，大冶市、阳新县划分为幕阜山九岭山山地丘陵保土生态维护区，铁山区划分为江汉平原及周边丘陵农田防护人居环境维护区。

根据湖北省水土保持四级区划，大冶市、阳新县划分为鄂东南山地丘陵保土生态维护区，铁山区划分为鄂东孝-汉-黄城市群丘陵人居环境维护区。

根据《黄石市水土保持规划（2016~2030年）》，黄石市涉及4个水土保持区：北部平原丘陵农田防护人居环境维护区、中南部低山丘陵生态维护保土区、西部平原岗地农田防护区、中部平原农田防护人居环境维护区。 根据《水利部办公厅关于印发全国水土保持区划(试行)的通知》 （办水保﹝2012﹞512号），铁山区属于长江中游丘陵平原二级区和江汉平原及周边丘陵农田防护人居环境维护三级区，而大冶市和阳新县属于江南山地丘陵二级区和幕阜山九岭山山地丘陵保土生态保土三级区。

表7                   水土保持区划情况表

| 水土保持区划 | 行政范围 | 国土面积 （平方公里） | 水土流失面积（平方公里） | 占国土面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北部平原丘陵农田防护人居环境维护区 | 铁山区、章山街办、大冶市汪仁镇、金山街办 | 279.59 | 72.84 | 26.08 |
| 中南部低山丘陵生态维护保土区 | 阳新县大王镇、太子镇、金海管理区 | 208.41 | 49.89 | 23.94 |
| 合计 | 488.00 | 122.73 | 25.15 |

# 2、水土保持宣传

为提高全民水土保持法律意识和科普知识，自2011年3月1日新修订的《中华人民共和国水土保持法》颁布实施以来，我区以“世界水日”、“中国水周”及“法制宣传日”等活动为契机，通过悬挂标语和横幅、发放宣传资料、网络宣传等方式，多渠道广泛宣传水土保持工作，让广大人民群众知道水土保持方面的法律法规以及国家出台的政策，增强公众的水土保持意识。

# 图10  水土保持宣传

# 重要水土保持事件

1. 2020年5月26日，黄石经济开发区·铁山区农业农村局陪同黄石市水利和湖泊局以及市水行政执法大队到美地金城、残疾人康复中心开展了水土保持“双随机一公开”执法检查。检查组对2个项目开展了实地勘察、现场拍照留样、填写水保检查单等工作措施，并督促此2家单位于8月份之前提交水土保持方案报告。

2. 2020年9月29日，黄石经济开发区·铁山区农业农村局陪同黄石市水利和湖泊局对黄石桂语江南项目、“两镇一区”污水收集处理工程、黄石市中心医院黄金山院区开展了水土保持“双随机一公开”执法检查。检查组对3个项目开展了实地勘察、现场拍照留样、填写水保检查单等工作措施。

# 附  录  水土保持术语释义

- 水土流失

-------在水力、风力、重力及冻融等自然营力和人类活动作用下，水土资源和土地生产能力的破坏和损失，包括土地表层侵蚀及水的损失。

- 土壤侵蚀

-------在水力、风力、冻融、重力等自然营力和人类活动作用下，土壤或其它地面组成物质被破坏、剥蚀、搬运和沉积的过程。

3、水力侵蚀

-------土壤及其母质或其它地面组成物质在降雨、径流等水体作用下，发生破坏、剥蚀、搬运和沉积的过程，是土壤侵蚀的重要类型，包括面蚀、沟蚀等。

4、土壤侵蚀强度

-------以单位面积和单位时段内发生的土壤侵蚀量为指标划分的土壤侵蚀等级，以土壤侵蚀模数表示，单位〔t/（km²•a）〕。按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），我国将土壤侵蚀强度划分为微度、轻度、中度、强烈、极强烈、剧烈6级（微度侵蚀不计入侵蚀面积）。

5、水土保持

-------防治水土流失，保护、改良与合理利用水土资源，维护和提高土地生产力，减轻洪水、干旱和风沙灾害，以利于充分发挥水、土资源的生态效益、经济效益和社会效益，建立良好生态环境，支撑可持续发展的生产活动和社会公益事业。

6、水土保持措施

-------为防治水土流失，保护、改良与合理利用水土资源，改善生态环境所采取的工程、植物和耕作等技术措施与管理措施的总称。

7、水土流失监测

-------对水土流失发生、发展、危害及水土保持效益定期进行的调查、观测和分析工作。

8、水土流失预防

-------为防止水土流失发生、发展，预先采取的各项工程建设和管理活动的总称。

9、水土流失综合治理

-------按照水土流失规律、经济社会发展和生态安全的需要，在统一规划的基础上，调整土地利用结构，合理配置预防和控制水土流失的工程措施、植物措施和耕作措施，形成完整的水土流失防治体系，实现对流域（或区域）水土资源及其它自然资源的保护、改良与合理利用的活动。

10、水土保持监督

-------水土保持行政执法机构依照国家有关的法律、法规规定的权限、方式和程序，对公民、法人和其它组织与水土保持有关的行为活动的合法性、有效性进行的监察和督导。

11、水土保持方案

-------为防止生产建设项目造成新的水土流失，按照《水土保持法》及有关技术规范要求，编制的水土流失预防保护和综合治理的设计文件，是生产建设项目总体设计的重要组成部分，是设计和实施水土保持措施的技术依据。

# Text boxes

黄石经济开发区

铁山区